Александров В.Т.,

канд.техн.наук

К вопросу применения сборников УПВС-69

для оценки объектов капитального строительства

в современных условиях

Вопрос корректного применения сборников Укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, введенных с 1 января 1969 г., (далее – УПВС-69), затрагивает интересы большинства оценщиков, использующих или пытающихся использовать сборники для оценки объектов капитального строительства (ОКС).

Запрета на использование устаревших сборников не существует, однако применение их не приветствуется. Это и понятно: с 70-х  годов прошлого века произошли серьезные изменения в технологиях строительного производства, в использовании новых строительных машин,  механизмов  и материалов, и, соответственно,  в системе ценообразования и сметного нормирования. Эти изменения реализованы  в новых сметных нормах прямых затрат, а также в новой структуре косвенных затрат: накладных расходах, сметной прибыли, прочих затрат по главам 1, 8-12 сводного сметного расчета (далее – ССР).

В то же время многие специалисты  отмечают высокий уровень профессионализма, надежность, доступность и простоту использования сборников УПВС-69, что их выгодно  отличает от современных сборников УПСС.

Напрашивается вопрос, нельзя ли учесть хотя бы часть изменений путем корректировки показателей УПВС-69? Если в принципе невозможно на уровне пользователя скорректировать нормы прямых затрат, то нельзя ли произвести корректировку косвенных затрат? Это позволило бы приблизить результаты применения УПВС к современной реальности.

Приведем формулу восстановительной стоимости (стоимости воспроизводства) ОКС, оцениваемого в настоящее время на основе УПВС-69:

С69СТР = С69уд × VСТР × Кi × И84/69 × ИД.О./84 ×(1+ ДКЗ) ,                             (1)

где  С69уд – удельный показатель восстановительной стоимости в ценах 1969 г., руб./м3;

VСТР – строительный объем объекта оценки, м3;

Кi -  поправочные коэффициенты, учитывающие отклонения характеристик объекта

оценки от аналога в УПВС (общая и технические части сборников УПВС); б/р

И84/69 – индекс пересчета стоимости 1969 года в цены 1984 года, б/р;

ИД.О./84 - индекс пересчета стоимости 1984 года в цены на дату оценки (д.о.), б/р;

ДКЗ -  дополнительные косвенные затраты, не учтенные в УПВС, но  необходимые 
                    в современных рыночных условиях строительства.

В основном, ДКЗ -  это новые, появившиеся в условиях рыночной экономики прочие затраты, которые  частично вошли в главы 1, 9 и 12 сводного сметного расчета (МДС 81-35.2004, приложение 8): плата за землю при изъятии участков; плата за аренду земельного участка в период проектирования и строительства;  затраты на страхование строительных рисков; затраты на организацию и проведение подрядных торгов;  затраты на экспертизу предпроектной и проектной документации и др. Поскольку нормативы на прочие затраты отсутствуют, совокупная величина дополнительных затрат в формуле (1) принимается оценщиками в осторожном размере 5-10% от стоимости строительства без какого-либо обоснования.

Рассмотрим структуру удельного показателя УПВС-69:

С69уд =ПЗ69+НР69+СП69+ПрЗ69 = ПЗ69× (1+ Н69нр/100)× (1+ Н69сп/100)× (1+ Н69пр/100)  (2)

где ПЗ69, НР69, СП69, ПрЗ69– прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль,

прочие работы и затраты в ценах на 01.01.1969 г., руб.;

Н69нр, Н69сп, Н69пр  -  нормы накладных расходов, сметной прибыли, усредненная

величина прочих затрат в показателе УПВС-69, %.

Формула (2) говорит о мультипликативной структуре стоимости строительства в 1969 г.:

накладные расходы – в % от ПЗ, сметная прибыль – в % от (ПЗ+НР), прочие затраты -  в % от (ПЗ+НР+СП).

Формула стоимости строительства (воспроизводства) ОКС на основе применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС-2000), по своей структуре аналогична формуле (1):

ССТР = Суд × VСТР × Кi × ИД.О./2000  ,                                                     (3)

где  Суд – удельный показатель стоимости строительства в ценах 2000 г., руб./м3;

VСТР – строительный объем объекта оценки, м3 ;

Кi -  поправочные коэффициенты, учитывающие отклонения характеристик объекта

оценки от аналога в УПСС-2000, б/р (см. общую и технические части УПСС);

ИД.О./2000 - индекс пересчета стоимости 2000 года в цены на дату оценки (д.о.), б/р;.

Рассмотрим структуру удельного показателя УПСС-2000:

Суд =ПЗ+НР+СП+ПрЗ = ПЗ× (1+ ФОТ× (Ннр+Нсп)/100))×(1+ Нпр/100)            (4)

где ПЗ, НР, СП, ПрЗ– прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль,

прочие работы и затраты в ценах на 01.01.2000 г., руб.;

Ннр, Нсп, Нпр  -  нормы накладных расходов, сметной прибыли и усредненная

величина прочих затрат в показателях УПСС-2000, %.:

ФОТ -  удельный вес фонда оплаты труда  рабочих (строителей и машинистов)

в составе прямых затрат 2000 г., %..

В формуле (4) структура стоимости, отличается от структуры  стоимости в 1969 г.: накладные расходы – в % от ФОТ, сметная прибыль – в % от ФОТ, прочие затраты -  в %  от (ПЗ+НР+СП).

При сопоставлении формул (2) и (4) просматривается возможность корректировки показателя стоимости УПВС-69 путем  замены устаревших сметных нормативов накладных расходов, сметной прибыли и прочих затрат (подчеркнуты в формуле (2)) на современные сметные нормативы (подчеркнуты в формуле (4)).

Корректирующий коэффициент можно при этом представить в следующем виде (деление норма на 100 опущено):

(5)

В связи с повышением с 01.01.2011 максимальной ставки единого социального налога (ЕСН) до 34%, все нормы накладных расходов с 2011 года применяются с коэффициентом 0,85, а нормы сметной прибыли - с коэффициентом 0,8 (письмо Минрегиона РФ от 01.03.2011 № 4391-КК/08). При этом формула корректирующего коэффициента приобретает следующий вид:

(6)

На основе формул (5) и (6) построена таблица 1 дополнительных косвенных затрат для различных видов строительства и периодов строительства

Таблица 1

| Виды строительства | Накладные расходы, % от ПЗ1 в 1969 г. | Накладные расходы, % от ФОТ2 в 2001 г. | Дополнительные косвенные затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата оценки в 2000-2010 г3 | Дата оценки после 2010 г4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленное | 16,8% | 106% | 13,1% | 8,2% |
| Жилищно-гражданское | 16,8% | 112% | 14,1% | 9,1% |
| Сельскохозяйственное | 19,8% | 115% | 11,8% | 6,8% |
| Транспортное | 17,1% | 110% | 13,5% | 8,5% |
| Водохозяйственное | 16,0% | 106% | 13,9% | 9,0% |
| Энергетическое | 16,2% | 108% | 14,0% | 9,1% |
| Прочие отрасли | 14,7% | 100% | 14,1% | 9,3% |
| Среднее значение |  |  | 14% | 9% |
| Константы: |
| Доля ФОТ в прямых затратах с 2001 г. | 20% |
| Норма плановых накоплений от ПЗ в строительстве в 1969 г. | 6% |
| Норма сметной прибыли от ФОТ в строительстве в 2001 г. | 65% |
| Усредненная величина прочих затрат в сборниках УПВС-69 | 15% |
| Усредненная величина прочих затрат в сборниках УПСС- | 20% |
| Примечания. |
| 1 Постановление Совета Министров СССР от 02.12.1968 № 950, прил.1 и 2. |
| 2 МДС 81-33-2004, прил.3 |
| 3 Применяется формула (5) |
| 4 Применяется формула (6) |

Исходными данными является информация в трех первых графах таблицы 1, а также постоянные величины (константы), не зависящие от вида строительства:

- доля ФОТ в прямых затратах - не нормируется. По данным специализированных справочников, аналитических и информационных источников среднеотраслевое значение ФОТ находится в диапазоне от 15 до 20% от прямых затрат. Учитывая тенденцию роста МРОТ в перспективе, в таблице 1 задано максимальное значение;

- норма плановых накоплений принята в размере 6% по Постановлению Совета Министров СССР от 02.12.1968 № 950;

- норма сметной прибыли принята в размере 65% по  МДС 81-25.2001;

- в сборниках УПВС-69 усредненная величина прочих затрат принята в размере 15% от стоимости СМР по главам 1-7 ССР (Справочник оценщика, п.1.13б,  «Ко-Инвест», 1997 год). В сборниках «Ко-Инвест» усредненная величина прочих затрат принята в размере 20% от стоимости СМР по главам 1-7 (Сборники  УПСС-2003, Общая часть. «Ко-Инвест», п.1.8).

Пример.

Объект оценки – одноэтажное деревянное жилое здание без мансарды, расположенное в Ленинградской области. Наружные стены - рубленные из бруса (15×15 см) с облицовкой лицевым кирпичом Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем, перегородки деревянные оштукатуренные, перекрытия деревянные отепленные, кровля - асбестоцементные плитки по деревянным стропилам, полы дощатые. Имеются водопровод, канализация,  отопление с местным водогрейным котлом, газ, радио, телефон, телевидение. Площадь застройки – 110 кв.м. Общая площадь – 98 кв.м. Строительный объем – 308 куб.м.  Дата оценки – 01.01.2015.

Расчет выполнен в таблицах 2 и 3 методами КО-ИНВЕСТ и УПВС-69.

Таблица 2

Расчет стоимости строительства на основе сборников КО-ИНВЕСТ-2003

| NN п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во ед.изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный показатель УПСС-2003 Ко-Инвест на 01.2003 | руб./м3 | 1350,67 | Код 4.1.4.16 Ко-Инвест |
| 2 | Удельный вес наружных стен в показателе УПСС | % | 29,00% | Там же, стр.173 |
| 3 | Корректировка на наружную обшивку стен кирпичом | б/р | 1,303 | 1,29/(0,76+0,23) |
| 4 | Индекс Ко-Инвест в январе 2003 года к 01.01.2000 | б/р | 2,239 |  |
| 5 | Удельный показатель УПСС Ко-Инвест в ценах 01.2000 | б/р | 656,26 | п.1*(1-п.2+п.2*п.3)/п.4 |
| 6 | Территориальный индекс пересчета в цены 01.2015 г. | б/р | 10,064 |  |
| 7 | Уд. показатель УПСС-2015 Ко-Инвест на дату оценки | руб./м3 | 6604,60 | п.5*п.6 |

Таблица 3

Расчет стоимости строительства на основе сборников УПВС-69

| NN п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во ед.изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный показатель УПВС-69 в ценах на 01.01.1969, | руб./м3 | 24,2 | Сб.4, табл.10г, тер. пояс 1 |
| 2 | Облицовка бревенчатых стен кирпичом | % | 1,60% | Сб.4, Разд. 1, ТЧ, табл.6 |
| 3 | Корректировка на доп. благоустройства и печь | % | 11,50% | Сб.4, Разд.1, табл.10, Примеч.2. |
| 4 | Откорректированный уд. показатель УПВС в ценах 1969 | руб./м3 | 27,37 | п.1*(1+п.2+п.3)1 |
| 5 | Индекс пересчета в цены 1984 для жилищного стр-ва | б/р | 1,22 |  |
| 6 | Территор. коэфф-т к индексу пересчета (Ленобласть) | б/р | 0,99 |  |
| 7 | Территор. коэффициент пересчета в цены 01.2015 г. | б/р | 174,69 |  |
| 8 | Дополнительные косвенные издержки (ДКЗ) | % | 9,10% | Здесь табл.1 |
| 9 | Удельный показатель УПВС-69 с ДКЗ на дату оценки | руб./м3 | 6300,37 | п.4×п.5×п.6×п.7×(1+п.8) |
| Сопоставление результатов расчетов |
| 10 | Удельный показатель УПСС-2015 | руб./м3 | 6604,60 | п.7 таблицы 2 |
| 11 | Абсолютная разница результатов | руб./м3 | 304,23 | п.10-п.9 |
| 12 | Относительное расхождение результатов | % | 4,61% | п.11/п.10 |
| 13 | Согласованная величина результатов расчета | руб./м3 | 6452,48 | (п.10+п.9)/2 |
| Справочная информация |
| 14 | Удельный показатель УПВС-69 без учета ДКЗ | руб./м3 | 5774,85 | п.9/(1+п.8) |
| 15 | Абсолютная разница результатов без учета ДКЗ | руб./м3 | 829,74 | п.10-п.14 |
| 16 | Относительное расхождение результатов без учета ДКЗ | % | 12,56% | п.15/п.10 |

Таким образом, учет дополнительных косвенных затрат путем корректировки нормативной базы 1969 года  позволил снизить в данном примере расхождение результатов оценки с 13% до 4,6%.

Ввиду незначительного расхождения результатов (<5%) согласованная величина удельной стоимости объекта оценки принята равной среднеарифметическому значению 6452,48 руб./м3 (п.13).  Умножив ее на строительный объем жилого дома, получаем окончательный результат -  стоимости строительства здания:

6452,48 × 308 = 1 987 363,84 руб. или округленно 1 987 тыс.руб. на дату оценки

Рассмотренный алгоритм «из прошлого в настоящее» может стать алгоритмом «из настоящего в прошлое» в случае применения современных УПСС для оценки стоимости воспроизводства объектов в периоды до 90-х годов прошлого века. В этом случае корректирующий коэффициент, равный  обратному значению формулы (5),  нужно будет применить к удельному показателю УПСС.

# Footnotes

«Стоимостные коэффициенты по элементам зданий». Приложение к изданиям КО-ИНВЕСТ 2014 серии «Справочник оценщика», п.Б.48 = 1,29, п.Б.28 = 0,76, п.Б1.10.12 = 0,23.